МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Основи конструювання та надійність електронних пристроїв»

(для студентів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

усіх форм навчання )

(електронне видання)

Затверджено

на засіданні кафедри

"Електронних апаратів".

Протокол № 8   від 29.03.2016

м. Сєвєродонецьк, 2016

УДК 517.93

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи конструювання та надійність електронних пристроїв» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» (електронне видання)) /Укл.: І.С.Тюндер - Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016 – 50 с.

Наведено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з  дисципліни «Основи конструювання та надійність електронних пристроїв», теоретичний матеріал  для набуття знань та навичок роботи з лабораторним програмним забезпеченням, закріплення теоретичних знань, проведення досліджень теоретичних моделей конструкцій електронних пристроїв, формування самостійності мислення, розвиток дослідницьких вмінь.

Укладачі                         Тюндер І.С., ст. викладач

Відповідальний за

випуск                            Тюндер І.С., ст. викладач

Рецензент                        Самойлова Ж.Г., доцент,  к.т.н

ЗМІСТ

Загальні вказівки...………………………………..................... 4

1 Аналіз точності конструкцій ЕП з допомогою    параметричних чутливостей………………………………………… 6

2 Дослідження точності технологічного процесу  статистичними методами……………………………………………..11

3 Дослідження  технологічних  процесів  за допомогою методів  теорії масового обслуговування…………………………...19

4. Аналітичне прогнозування параметрів  ЕП.........................29

5. Проведення й обробка результатів повного факторного експерименту.........................................................................................33

Перелік посилань ...…………………………..................…….43

Додатки...…..…………………………………...............….......44

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

На сучасному етапі розвитку при створенні електронних пристроїв (ЕП) різноманітного ступеня складності теоретичні підходи при рішенні конструкторських і технологічних задач набувають усі більшого значення, що дозволяє успішно використати системи автоматизованого проектування, швидше і якісніше створювати сучасні ЕП.

Дисципліна "Основи конструювання та надійність електронних пристроїв " відповідно з навчальним планом вивчається у 5 семестрі. Вона розглядає як теоретичні, так і фізичні аспекти процесу конструкторського проектування і сприяє фундаментальній підготовці майбутніх інженерів, спроможних забезпечити високу якість виробів на основі прогресивних сучасних рішень.

Лабораторний практикум з цієї дисципліни і методичні вказівки до його проведення дозволяють студентам отримати навики в проведенні досліджень і оптимальному конструюванні ЕП.

Практикум включає виконання таких лабораторних робіт:

- лабораторна робота №1: "Аналіз точності конструкцій ЕП                                                                               з допомогою параметричних чутливостей";

- лабораторна робота №2: "Дослідження  точності             технологічного  процесу статистичними  методами ";

- лабораторна робота №3: "Дослідження  технологічних  процесів  за допомогою  методів  теорії  масового обслуговування";

- лабораторна робота №4: "Аналітичне прогнозування параметрів  ЕП";

Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє здійснити обробку результатів фізичного експерименту. Програми реалізують відповідні алгоритми розрахунків статистичних оцінок за тематикою лабораторних робіт.

При підготовці до лабораторних робіт необхідно вивчити теоретичний матеріал з літератури, що рекомендується, підготовити відповіді на контрольні запитання та завдання, ознайомитися з методичними вказівками і рекомендаціями з виконання роботи.

Методика проведення лабораторних робіт передбачає експрес-контроль знань за відповідною темою (допуск до роботи), одержання у викладача варіанта завдання, проведення необхідних досліджень та оформлення результатів.

Включення лабораторного обладнання дозволяється тільки після перевірки правильності його підключення викладачем.

Обробка результатів здійснюється з використанням спеціальних програм. Результати оформляються в звіті. Зміст звіту регламентується вказівками до кожної лабораторної роботи. Захист лабораторної роботи проводиться у формі співбесіди.

Перед виконанням лабораторної роботи студент зобов'язаний пройти інструктаж по техніці безпеки в лабораторії і розписатися в журналі.

Лабораторна робота 1

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ЕП ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЧутливостЕЙ

1.1 Мета роботи

Метою роботи є оцінка точності вихідної характеристики електронного пристрою імовірнісним методом та методом найгіршого випадку.

1.2 Лабораторне обладнання

Персональний комп'ютер з прикладним програмним забезпеченням

1.3. Теоретичні  відомості

Вивчити теоретичний матеріал по [10,11], ознайомитися зі змістом лабораторної роботи і обладнанням, що застосовується, відповісти на контрольні питання.

Точність ЕП характеризує ступінь наближення істинного значення вихідного параметра до його номінального значення при відхиленнях вхідних параметрів, що відповідають виробничим погрішностям. Під виробничими погрішностями параметрів ЕП розуміють різного роду відхилення від номінальних значень, зазначених у схемах, кресленнях і іншій технічній документації, що виникають за рахунок нестабільності технологічних процесів і неоднорідності вихідних матеріалів [21].

З  урахуванням  виробничих  погрішностей вхідні   (внутрішні) параметри ЕП xj   (j=l,..,n)  є випадковими величинами, що у загальному випадку описуються   спільною   щільністю розподілу φ(x1, x2,, …, xn ). У результаті перетворення

, i = l,…,m,                                             ( 1.1)

маємо випадкову величину  із щільністю розподілу . Аналіз точності, заснований на аналітичному переході від

φ(x1, x2,, …, xn ) з використанням перетворення f до , поширення не одержав. Основними методами аналізу точності є імовірнісний метод, заснований на розкладанні в ряди, метод найгіршого випадку і метод статистичних іспитів [17].

Вихідною інформацією для аналізу є математична модель і статистичні характеристики внутрішніх параметрів: номінальні значення x0i; середнєквадратичне відхилення σ(xi); коефіцієнти парної кореляції Rij (i=1,…n; j=1,…n).

Імовірнісний метод.

Якщо вихідна характеристика y=f(x1,…xn), то її математичне чекання і дисперсія визначаться як :

,          (1.2)

де  Ai, Aij – коефіцієнти чутливості вихідної характеристики.

D(xi)=σ2(xi) – дисперсія внутрішніх параметрів.

Коефіцієнти чутливості розраховуються по формулах:

Показник серійнопридатності визначається як імовірність того, що вихідний параметр  укладається в задані межі ymin, ymax.

(1.3)

де Ф(0)- нормована функція Лапласа, значення якої приведені в додатку.

Метод найгіршого випадку.

Приймається для спрощеного розрахунку. Розрахунок виконується з використанням лінійної апроксимації залежності вихідної характеристики від внутрішніх параметрів. Граничне відхилення вихідної характеристики визначається як:

(1.4)

де Δxiпред=3σ(xi), (i=1,…,n) – граничні відхилення внутрішніх параметрів xi.

1.4 Порядок виконання роботи

Математична залежність коефіцієнта передачі радіоелектронного пристрою на заданій частоті від його внутрішніх параметрів ( опорів плівкових резисторів) є дрібно-раціональною функцією виду

,

де bj, cj- коефіцієнти (j=1,2)

xj  - внутрішні параметри (i=1,…4).

Випадкові значення параметрів x1, x2, x3, x4 попарно залежні. Потрібно одержати кількісні оцінки точності за коефіцієнтом передачі з використанням імовірнісного методу і методу найгіршого випадку і порівняти їх між собою.

Роботу варто виконувати в наступному порядку.

1. Отримати варіант завдання у викладача і з таблиць 1 і 2 вибрати значення коефіцієнтів bj, cj математичної моделі, номінальні значення параметрів (математичні чекання) x0i (i=1,…4), середньоквадратичні відхилення параметрів σ(xi) (i=1,…4), коефіцієнти парної кореляції R13, R22. Інші коефіцієнти парної кореляції дорівнюють нулеві.

Таблиця 1 – Коефіцієнти моделі

| N2 | b1 | b2 | З1 | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 6 |

Таблиця 2 – Вхідні параметри

| N1 | x01 | x02 | x03 | x04 | σ(x1) | σ(x2) | σ(x3) | σ(x4) | R13 | R24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

2. Обчислити коефіцієнти чутливості методом безпосереднього диференціювання функції коефіцієнта передачі.

3. Обчислити з використанням імовірнісного методу математичне чекання і дисперсію вихідного параметра M(y) і D(y).

2. Задаючи інтервал припустимої зміни вихідних параметрів

визначити показник серійнопридатності.

5. Визначити з використанням методу найгіршого випадку граничне відхилення вихідного параметра, вважаючи вхідні параметри розподіленими по нормальному законі і порівняти отримане значення з граничним відхиленням обчисленим по імовірнісному методу .

6. Виконати розрахунки за допомогою комп'ютерної програми. Порівняти отримані результати. Користувальницький інтерфейс використовуваної програми приведений на малюнку 1. Початкові дані вводяться в панелі «Вхідні дані» відповідно до номера варіанта студента. При натисканні на кнопку «Порахувати» заповнюються всі інші поля програми.

Рисунок 1 – Користувальницький інтерфейс програми.

1.5  Зміст звіту

1. Вихідні дані.

2. Розрахунок коефіцієнтів чутливості

3. Розрахунок математичного чекання і дисперсію вихідного параметра M(y) і D(y)

4. Розрахунок показника серійно придатності

5. Розрахунки за допомогою комп'ютерної програми

6. Порівняння отриманих результатів

1.6 Контрольні питання

1.Як обчислюються коефіцієнти чутливості?

2. В яких випадках має сенс використовувати метод найгіршого випадку?

3. Коли можна розраховувати точність вихідного параметру за допомогою аналітичних методів?

4. Наведіть формули для розрахунків відхилення вихідного параметру за методом найгіршого випадку.

Лабораторна робота 2

ДОСЛІДЖЕННЯ  ТОЧНОСТІ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ПРОЦЕСУ СТАТИСТИЧНИМИ  МЕТОДАМИ

2.1 Мета роботи

Експериментальне дослідження точності технологічного процесу: вибір числа спостережень, що забезпечує потрібну точність і надійність оцінок параметрів електрорадіоелементів за результатами іспитів, оцінка закону розподілу і числових характеристик розподілу.

2.2 Лабораторне обладнання

Персональний комп'ютер з прикладним програмним забезпеченням. Для виконання лабораторної роботи використовується процентний напівавтоматичний міст типовій 4205 і добірка резисторів у кількості 100 шт., мікрокалькулятор, персональна ЕОМ типові IBM – PC/AT.

2.3. Теоретичні  відомості

Вивчити теоретичний матеріал по [10, 11], ознайомитися зі змістом лабораторної роботи й обладнанням, що застосовується, відповісти на контрольні питання.

Під статистичними засобами аналізу точності розуміють зіставлення "поля розсіювання" значення якості, яке нас цікавить,  (розміру, номіналу резистора і т.д.) на даній операції з заданим по технологічній карті на цю операцію допуском. "Полем розсіювання", що відповідає деякій імовірності, називається зона, що лежить між кордонами значень ознаки якості, імовірність q/100 виходу за яку дуже мала.

У статистичному відношенні задача аналізу точності технологічного процесу зводиться до наступного:

- оцінці з потрібним наближенням закону розподілу цікавлячого нас признаку;

- знаходженню поля розсіювання А, яке є достатньо близьким до одиниці імовірності Р, знаходженню ознаки в межах цього поля;

- зіставленню отриманого таким чином поля з допуском.

Розрізняють "миттєве" і сумарне розподіли.

При оцінці закону розподілу необхідно починати з вибору числа n спостережень, що забезпечують потрібну точність і надійність оцінок параметрові mx за допомогою вибіркового середнього  і аналогічно середнєквадратичне відхилення  з допомогою s.

Згідно центральній граничній теоремі маємо:

.

За заданою необхідною надійністю  знаходимо Za з рівняння 2Ф(Z)=, користуючись таблицею нормованої функції Лапласа (в інструкції до лабораторної установки).

Враховуючи бажану точність результатів спостережень, визначаємо потрібне число спостережень, що гарантує задану надійність визначення величини mx,:

,                           (2.1)

де  представляють граничну помилку оцінки параметра.

Після цього відомими засобами (критерій Ф.Н. Колмогорова, x2, w2 і інші) перевіряють гіпотезу нормальності.

Окрім законів розподілу на практиці часто користуються також числовими характеристиками розподілу, що відбивають лише найбільш істотні особливості розподілу випадкових величин. Серед числових характеристик найбільше розповсюдження отримали математичне очікування mx, дисперсія Dx і середнєквадратичне відхилення х.

Якщо сукупність об'єктів, яка вивчається велика, тоді обстежують не всю її, а лише певну вибірку, обсяг якої визначають з умови отримання вірогідної інформації про властивості генеральної сукупності. При цьому числові характеристики можуть відрізнятися від тих значень, що були б отримані при обстеженні генеральної сукупності. Враховуючи  це,  при  обробці  опитів  говорять   про вибірковий середній  і про вибіркову дисперсію  .

Вибіркове середнє  розраховується за формулою

,                                            (2.2)

де    - значення випадкової величини в i-му вимірі;

n – кількість вимірів.

Незміщену оцінку дисперсії  обчислюють для великого числа спостережень (n) по формулі

,        (2.3)

а параметр

.

Для малого числа спостережень визначають довірчий інтервал для дисперсії , відповідний довірчої імовірності р=1  при вибірковій дисперсії S2, обчисленої по вибірці об(єму N=n – 1 згідно критерію x2

,

а інтервал для оцінки параметру розсіювання по формулі

.

Принциповий вид теоретичного закону розподілу випадкових величин вибирають, виходячи з міркувань, зв'язаних з суттєвістю задачі, або на підставі гістограм, побудованих за статичними даними. Ступінь погодженості законові розподілу, побудованого по результатах експерименту, і вибраного теоретичного закону встановлюють з допомогою критеріїв згоди. Найбільш розповсюдженими є критерії А.Н. Колмогорова, Н. В. Смирнова і х2 Пирсона [10].

Схема застосування критерію А.Н. Колмогорова:

- на одному графіку будують експериментально одержаний і передбачуваний теоретичний закон розподілу у вигляді функцій розподілу ;

- за графіком (рисунок 2.1) знаходять максимальне абсолютне по модулю відхилення функції теоретичного розподілу

;

- визначають значення критерію, що перевіряється n за формулою

;

- для заданого рівня важливості  визначають критичну область критерію перевірки згоди  n таким чином: з таблиці 2.1 для даного  знаходять величинуn.

Рисунок 2.1 – Графік законів розподілу

Критичну область утворюють всі значення .

Досвідчений розподіл не відповідає передбачуваному теоретичному розподілу, якщо за формулою обчислене значення критерію перевірки n не влучає в критичну область, тобто справедливо, що n n.

Після цього будують довірчу область для теоретичної функції розподілу. З цією метою для даної ймовірності  обчислюють величину  , і на графік наносять довірчі межі:

Якщо нанесень на графік дослідний розподіл F ( R) не вийде за довірчі кордони, тоді гіпотезу, що перевіряється приймають, у протилежному випадку – її відкидають.

Після оцінки параметру розсіювання  переходимо до знаходження поля розсіювання А. При нормальному законі розподілу параметрів звичайно приймають для простоти

,                                                   (2.4)

Таблиця 2.1 – Критична область критерію згоди

|  | n |  | n |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 1,63 | 0,60 | 0,77 |
| 0,5 | 1,52 | 0,70 | 0,71 |
| 0,10 | 1,36 | 0,80 | 0,65 |
| 0,15 | 1,22 | 0,90 | 0,61 |
| 0,20 | 1,07 | 0,95 | 0,57 |
| 0,30 | 0,97 | 0,98 | 0,52 |
| 0,40 | 0,89 | 0,99 | 0,44 |

Виходячи з того, що, як легко підрахувати за допомогою нормованої функції Лапласа, таку величину поля (при центрі розсіювання в середині) що відповідає імовірність попадання в неї дійсних розмірів параметрів, рівна р=0.9973 – практично достатньо близька одиниці. Тоді оцінка поля буде мати вигляд: .

,                                               (2.5)

де коефіцієнти  і , що залежати від прийнятого для довірчої оцінки  рівня надійності  і від числа n вироблених спостережень, знаходять таким чином:

при великому n

(2.6)

при малому n (n<30)

.                            (2.7)

Отут є аргумент функції Лапласа, що відповідає ймовірності , значення  і  беруться з таблиць процентних точок розподілу х – квадрат при числі ступенів свободи  імовірностях відповідно  і , оскільки довірча імовірність

,                                              (2.8)

де  q – рівень важливості у відсотках.

При практично постійному центрі розсіювання оцінка точності процесу виробляється за допомогою нерівності

.                                               (2.9)

Якщо з виробничо-технічних міркувань при контролі розмірів за основу беруть max або min значення розміру, тоді допуск  повинний бути зменшений на величину відхилення цього роду, що допускається, (за рахунок овальності, конусності і т.д.).

2.4 Порядок виконання роботи

1. Отримати варіант завдання у викладача і встановити за допомогою перемикачів на передній панелі мосту номінальне значення резистора.

2. Виробити оцінку числа вимірів.

3.Виробити n вимірів відхилення резистора від номінального значення і результати занести в таблицю 2.2.

4. За формулами (2.2) і (2.3) розрахувати середнє вибіркове значення і дисперсію, а також середнє квадратичне відхилення значень опорів резисторів.

5. Побудувати статистичний ряд у вигляді таблиці 2.3.

Таблиця 2.2 – Статистичний ряд

| Номер вимірів | 1 | 2 | 3 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,% |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.3 – Виміри відхилення резистора

| , % | -10 -8 | -8 -6 | -6 -4 | -4 -2 | -2 0 | 0 +2 | +2 +4 | +4 +6 | +6 +8 | +8 +10 | +10 +12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Де ni – число спостережень у i-му інтервалі відхилення опорів резисторів, fi – відповідні частоти спостережень.

6. За таблицею 2.3 побудувати гістограму (рисунок 2.2).

7. На підставі гістограми побудувати статистичну функцію розподілу F(x) відхилень опорів резисторів (див. рисунок 2.1).

Рисунок 2.2 – Гістограма

8. За експериментальними даними викласти гіпотезу про закон розподілу випадкової величини. Побудувати (див. рисунок 2.1) теоретичну функцію розподілу. Використовуючи критерій згоди  А.Н. Колмогорова, оцінити істинність гіпотези. Значення функції нормально розподіленої випадкової величини наведені в додатку А, В.

9. Виробити оцінку точності технологічного процесу.

2.5 Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати вимірів.

3. Результати обчислень.

4. Висновки.

У розділі "Результати вимірів" потрібно навести отримані експериментальні дані; у розділі "Результати обчислень" – розрахункові співвідношення і чисельні значення  і , побудувати гістограму, а також статистичну і теоретичну функції розподілу, навести розрахунок рівня важливості за критерієм А.Н. Колмогорова; у розділі "Висновки" зробити висновок про отримані числові характеристики і міри відповідності теоретичної і експериментальної законів розподілу відхилень резисторів.

2.6 Контрольні питання

1. Що являють собою числові характеристики і закон розподілу    випадкових величин?

2. Дати визначення математичного очікування, дисперсії, середнього квадратичного відхилення.

3. Що називається генеральною сукупністю?

4. Що таке критерій згоди?

5. У чому полягає критерій згоди А.Н. Колмогорова?

6. Що таке гістограма і як вона будується?

7. Як побудувати експериментальну функцію розподілу по гістограмі?

Лабораторна робота 3

ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ  ЗА ДОПОМОГОЮ  МЕТОДІВ  ТЕОРІЇ  МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 Мета роботи

Вивчити можливості засобів теорії масового обслуговування використовуючи аналіз технологічних систем. Отримати практичні навики використання засобу статичного моделювання.

3.2 Лабораторне обладнання

Персональний комп'ютер з прикладним програмним забезпеченням.

Програма призначена для побудови характеристик СМО виходячи з заданих параметрів СМО. Параметри можуть змінюватися в широких межах. Також програма може наочно показувати зайнятість каналів і число заявок у черзі в будь-який момент часу.

Для моделювання СМО користувач повинний ввести наступні параметри:

- інтенсивність потоку заявок (

- інтенсивність потоку обслуговування (

- кількість каналів СМО

- довжина черги

- кількість заявок, які моделюються.

Виведені дані.

Результати роботи програми можна побачити в таблиці. Це:

- порядковий номер заявки N

- час надходження заявки Tзі

- час обслуговування заявки Tобі

- число зайнятих каналів у момент часу Tзі

- кількість заявок у черзі в момент часу Tзі

- час чекання для поточної заявки

- порядковий номер відбракованої заявки.

Також обчислюються характеристики СМО, такі як:

- імовірність відмовлення

- імовірність обслуговування

- середній час обслуговування.

Їх можна побачити, натиснувши кнопку «Характеристики».

3.3. Теоретичні  відомості

Вивчити теоретичний матеріал [8, 9]. Ознайомитися із змістом роботи, відповісти на контрольні питання.

Дослідження й оптимізація технологічних процесів зборки, контроль якості виробів, організація обслуговування технологічного обладнання, постачання матеріалами, прогнозування браку  та т.п. вимагають розробки математичних моделей і методів аналізу.

У багатьох випадках такі моделі і методи дослідження можна отримати за допомогою теорії масового обслуговування.

У реальних системах масового обслуговування у випадковий момент часу виникають заявки на обслуговування, існують системи (пристрої, виконувачі) для обслуговування цих заявок. Тривалість виконання окремих вимог припускається випадковою.

Пристрій (виконувач), здатний в будь-який момент години обслуговувати лише одну вимогу, називається каналом обслуговування. Розрізняють одно- і багатоканальні СМО. Характерною особливістю задач масового обслуговування є можлива невідповідність між швидкістю надходження вимог і швидкістю обслуговування, у результаті чого обслуговуючі прилади простоюють або утвориться черга на обслуговування. Розрізняють СМО з відмовами, у яких заявка, що надійшла в систему при зайнятих каналах, одержує відмову і покидає систему необслугованою, і СМО з очікуванням, у яких заявка при зайнятих каналах стає в чергу і чекає обслуговування. Можливі різноманітні обмеження: на довжину черги, час перебування в системі, організацію черги. Безперервним є випадок обслуговування заявок у порядку їхнього надходження в системі.

Математична модель СМО припускає опис: вхідного потоку вимог; організації черги; структури обслуговуючої системи і потоку, що виходить. З метою спрощення математичного опису СМО звичайно передбачають вхідний потік заявок, пуасонівський і показовий закон розподілу тривалості обслуговування однієї заявки.

Рисунок 3.1 – Граф станів n-канальної СМО з m місць у черзі

Розглянемо n-канальну СМО з очікуванням (рисунок 3.1), на яку надходить потік заявок з інтенсивністю λ , інтенсивність потоку обслуговування (для одного каналу) μ, число місць у черзі m. Стан системи будемо нумерувати по числу заявок, які знаходяться в системі:

S0 – усі канали вільні;

S1 – зайнятий один канал, інші вільні;

…………………………………………………………………

# Sk – зайняті к каналів, інші вільні;

Sn – зайняті всі n каналів;

Sn+1 – зайняті всі n каналів і одна заявка стоїть у черзі;

…………………………………………………………………

Sn+m – зайняті усі n каналів, m заявок стоїть у черзі.

Наведемо основні характеристики СМО для стану, що установився, відповідного моментові часу.

Імовірності стану системи:

де   - наведена інтенсивність потоку заявки.

.

Заявка отримає відмову, якщо всі n каналів і m місць у черзі зайняті. Імовірність відмови

.

Відносна пропускна спроможність СМО

.

Абсолютна пропускна спроможність СМО

.

Середнє число зайнятих каналів

.

Середнє число заявок у черзі

.

Середнє число заявок, зв'язаних з системою .

Середній година очікування заявки в черзі

; ;

.

Формула Літтла зв'язує середнє число заявок, які знаходяться в системі і середній час перебування заявки в системі.

Середній час перебування заявки в системі:

.

Аналітичні засоби аналізу ефективні при розгляді простих СМО. При аналізі реальних систем, особливо в тих випадках, коли характер потоку, заявок і години обслуговування відрізняються від розглянутих, потрібно використовувати статичне моделювання (засіб Монте-Карло). В основі статичного моделювання лежить імітація роботи  СМО,  при  якій   моменти  надходження  вимог  і  тривалість обслуговування одержують по таблицях випадкових чисел або за допомогою ЕОМ.

Для отримання випадкових чисел з заданим законом розподілу f(t) у якості вхідних використають рівномірно розподілені в межах (0,1) випадкові числа y. По таблиці випадкових чисел з рівномірним розподілом знаходять вибірку випадкових чисел y (додаток А). Для кожного числа з графічної або аналітичної  (рисунок 3.2) залежності

знаходять відповідне значення t. Сукупність отриманих значень дасть випадкову вибірку з щільністю розподілу f(t).

У таблиці 3.1 наведені результати статичного моделювання одноканальної СМО з одним місцем у черзі.

Таблиця 3.1- Результати статичного моделювання

| Номер заявки | Вибірка Yi (0;1) | Вибірка xi | Момент поступ. заявки tз i; хв | Час обслуго-вування tоб i;хв | Момент закінч. обслуг. tk i;хв | Час очикув. tочi;хв | Відмо- ва N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.35 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 |  |
| 2 | 0.98 | 3.91 | 1 | 2.93 | 3.93 | 0 |  |
| 3 | 0.53 | 0.73 | 2 | 0.55 | 2.48 | 1.93 |  |
| 4 | 0.11 | 0.11 | 3 | 0.08 |  |  | 1 |
| 5 | 0.47 | 0.65 | 4 | 0.49 | 2.97 | 0.48 |  |
| 6 | 0.79 | 1.58 | 5 | 1.19 | 6.19 | 0 |  |
| 7 | 0.83 | 1.82 | 6 | 1.37 | 7.56 | 0.19 |  |
| 8 | 0.02 | 0.02 | 7 | 0.02 | 7.58 | 0.56 |  |
| 9 | 0.26 | 0.31 | 8 | 0.23 | 8.23 | 0 |  |
| 10 | 0.62 | 0.98 | 9 | 0.74 | 9.74 | 0 |  |

У СМО надходить регулярний потік заявок з періодичністю

  1хв. Розподіл часу обслуговування експоненціальний:

.

Час обслуговування tобi отримується з використанням кривої (рисунок 3.3) описаним способом. При перерахунку даних враховується, що . Момент закінчення обслуговування tki визначається величиною tобi, моментом надходження заявки

, або моментом закінчення обслуговування попередньої заявки .

Якщо , заявка стає в чергу: . Якщо , чергова заявка покидає систему не обслугованою.

Рисунок 3.2 – Отримання вибірки випадкових чисел з                                                           заданим законом розподілу

За результатами моделювання можуть бути знайдені, зокрема, оцінки наступних параметрів СМО:

- середній час обслуговування

,

-середній час очікування

;

-імовірності відмови в обслуговуванні

,

де  Nвідм – число заявок, що отримали відмову;

Nз – загальне число заявок, що надійшли в систему;

к – число обслугованих системою вимог.

Рисунок 3.3 – Експонента Y =1- ex

3.4 Порядок виконання роботи

1. Отримати варіант завдання (таблиця 3.2).

2. Виконати дослідження СМО аналітичним шляхом і методом статичного моделювання наступного вигляду.

Зборка виробу виконується одним або декількома робітниками (l=1,2,..n) Є загальний накопичувач комплектів деталей. Комплект деталей, прибулих тоді, коли всі місця зайняті, вертається на підготовчу дільницю. Комплекти обслуговуються в порядку надходження.

3. Знайти аналітичним шляхом характеристики СМО, припускаючи вхідний потік комплектів пуасонів з параметрами  і розподілом часу збірки одного виробу показовим з параметром .

4. Моделюванням досліджувати роботу одноканальної СМО з допустимим числом місць у черзі m, регулярним вхідним потоком комплектів деталей періодичністю  і показовим розподілом з параметром  години збірки одного виробу. Імітувати надходження 30 комплектів. Оцінити характеристики системи. Порівняти експериментальні дані з результатами розрахунку одноканальної СМО з пуасонівським вхідним потоком, що має параметр , і показовим розподілом часу збірки одного виробу, що має параметр .

5. Виконати аналітичне дослідження одноканальної СМО з очікуванням.

6. Виконати статичне моделювання роботи одноканальної СМО. Вибірку годин обслуговування можна отримати, використовуючи графік експоненти рисунок 3.3. Результати моделювання звести в таблицю за зразком таблиці 3.1.

7. По результатах моделювання знайти оцінки параметрів СМО.

8 Порівняти отримані аналітичні й експериментальні результати.

3.5 Зміст звіту

1. Стислий зміст завдання на дослідження.

2. Результати аналітичного й експериментального (у вигляді таблиці) дослідження.

3. Аналіз і порівняння результатів дослідження.

4. Висновки.

3.6 Контрольні питання

1. Чим викликана необхідність створення математичних моделей технологічних процесів?

2. Задачі теорії масового обслуговування.

3. Існуючі типи СМО.

2. Приклади СМО.

5. Суттєвість статистичного методу моделювання СМО.

6. Характеристика ефективності СМО.

7. Формула Літтла.

8. Формула Ерланга для фінальних імовірностей станів.

9. Схема загибелі і розмноження.

Варіанти завдань лабораторної роботи наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Варіанти завдань

| Варіант | m | λ, 1/хв | μ, 1/хв | Варіант | m | λ, 1/хв | μ, 1/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 11 | 1 | 3.0 | 2.0 |
| 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 12 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 1 | 2.0 | 1.0 | 13 | 1 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 1 | 2.0 | 2.0 | 14 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | 1 | 1.0 | 0.5 | 15 | 1 | 5.0 | 2.0 |
| 6 | 1 | 1.0 | 0.7 | 16 | 1 | 1.0 | 0.5 |
| 7 | 1 | 2.0 | 1.8 | 17 | 1 | 2.0 | 1.5 |
| 8 | 1 | 5.0 | 5.0 | 18 | 1 | 3.0 | 1.5 |
| 9 | 1 | 1.0 | 0.8 | 19 | 1 | 2.0 | 2.5 |
| 10 | 1 | 2.0 | 1.0 | 20 | 1 | 5.0 | 3.5 |

Лабораторна робота 4

АНАЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ  ЕП

4.1. Мета роботи.

Вивчити методи апроксимації емпіричних даних і аналітичного прогнозування параметрів і якості  ЕП.

4.2 Лабораторне обладнання

Персональний комп'ютер з прикладним програмним забезпеченням

4.3. Теоретичні  відомості

Вивчити теоретичний матеріал [8, 9]. Ознайомитися із змістом роботи, відповісти на контрольні питання.

Технічний стан виробів визначається значенням параметрів, від яких залежить його працездатність. Змінюючись у процесі роботи або збереження, параметр, який є мірою якості, може досягти критичного значення, при якому стан об'єкта вважається незадовільним.

Прогнозування являє собою процес пророкування на деякий заданий момент часу значень параметрів або станів досліджуваного об'єкта на основі дослідження його технічного стану або статистичних даних про результати експлуатації порівняно подібних об'єктів. Прогнозування дозволяє підвищити ефективність використання радіоелектронної апаратури шляхом прийняття необхідних профілактичних мір, що попереджають утрату якості.

У залежності від цілей прогнозування можуть бути використані різні методи: евристичні, аналітичні або імовірні. При їхньому виборі істотний вплив робить різновидність апріорної інформації, її обсяг і вірогідність.

Аналітичні методи прогнозування засновані на побудові функції прогнозованого параметра за результатами іспитів досліджуваного об'єкта в минулому і сьогоденні. Наприклад, мається прогнозований параметр Y(t), значення якого в моменти ti tn відомі і рівні: Y(t1), Y(t2), Y(t3)…...

Потрібно визначити значення параметра Y(tn+1) у момент часу tn+1. Часто припускають, що функція параметра Y(t) з деяким наближенням може бути описана поліномом m-ої ступеня.

Якщо інтервали часу ∆t = ti=1-ti однакові, то ступінь полінома може бути знайдена в такий спосіб.

Обчислюють:

перші різниці

∆1(1)=Y(t2)-Y(t1);

∆2(1)=Y(t3)-Y(t2)

………………......

∆k-1(1)=Y(tk)-Y(tk-1)

другі різниці

∆1(2)= ∆2(1)- ∆1(1);

∆2(2)= ∆3(1)- ∆2(1);

………………..

∆k-2(2)= ∆k-1(1)- ∆k-2(1)

і т.д. Доти поки не наступить сталість або слабке розрізнення результатів обчислень. “Ступінь” різниці відповідному цьому станові і вказує ступінь полінома. Після цього складається система рівнянь:

Y(t1)=a+b1t1+b2t12+…;

Y(t2)=a+b1t2+b2t22+…;

………………………

Y(tk)=a+b1tk+b2tk2+…...

рішення якої дає значення коефіцієнтів a, b1,b2…...

Якщо число вимірів Y(ti) перевищує необхідна кількість для обчислення коефіцієнтів полінома, то представляється можливим підвищити точність апроксимації  одним з методів: найменших квадратів, середніх, наближенням в окремих крапках і т.д.

Використовуємо в лабораторній роботі метод середніх. Припустимо, що емпірична формула обрана у вигляді полінома m-ої ступеня, тоді

y(t)=a+b1t+…+bmtm

З експериментальних даних, упорядкованих по величині, відберемо перші m+1<n значень і складемо систему рівнянь для визначення коефіцієнтів a(1), b1(1),…, bm(1)... З тих, що залишилися Y(ti) складемо систему рівнянь, з якої визначимо коефіцієнти  a(2), b1(2) ,…, bm(2)і т.д. до вичерпання значень Y(ti) . У результаті одержимо S наборів коефіцієнтів, один із яких дає максимальне наближення до істинного значення прогнозованого параметра Y(t). Для визначення найкращої залежності знаходимо сумарну погрішність ε∑ апроксимації для використаних крапок побудови поліномів.

Обчислюємо:

ε1(1)=y(t1)-Y(t1);

εk(1)=y(tk)-Y(tk);

ε1(s)=y(t1)-Y(t1);

. . . . . . . . . . . . . .

εk(s)=y(tk)-Y(tk);

де yj(ti)- значення функції, знайдене для моменту часу по апроксимуючому поліномові j ;

Y(ti)- експериментальне значення функції для моменту ti .

Вибирається той апроксимуючий поліном, що дає мінімальне значення сумарної погрішності

4.5. Порядок виконання роботи

1. Одержати у викладача варіант завдання для дослідження (таблиця 4.1).

2. По експериментальним даним розрахувати перші і другі різниці, знайти ступінь апроксимуючого полінома.

3. Побудувати 3 апроксимуючих полінома і вибрати найкращий.

4. Розрахувати значення прогнозованого параметра в заданий момент часу.

5. Використовуючи комп'ютерну програму апроксимації, віконний інтерфейс якої приведений на рисунку 4.1, перебором різних  значень крапок відліку знайти оптимальний апроксимуючий поліном.

Таблиця 4.1 – Вихідні дані

| Вари ант | Час виміру |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | 59 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 2 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 6,9 |
| 4 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| 5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,0 |
| 6 | 10 | 12,0 | 13,6 | 14,9 | 16 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,6 | 20,3 |
| 7 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 8 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,5 |
| 9 | 125 | 115 | 106 | 98 | 91 | 85 | 80 | 76 | 73 | 71 |
| 10 | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3.9 |
| 11 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 |
| 13 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 |
| 14 | 42 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 15 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 16 | 72 | 63 | 56 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 17 | 82 | 78 | 72 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| 18 | 100 | 120 | 136 | 149 | 160 | 171 | 180 | 189 | 196 | 203 |
| 19 | 12,5 | 11,5 | 10,6 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,1 |

Рисунок 4.1 – Віконний інтерфейс програми апроксимації.

4.6. Зміст звіту

1.  Завдання на дослідження з таблиці 4.1.

2.  Систематизовані результати визначення ступеня полінома

3.  Формули для розрахунку коефіцієнтів полінома.

4.  Апроксимуючі поліноми.

5. Результати розрахунку погрішності апроксимації при виборі найкращого полінома.

6. Найкращий апроксимуючий поліном і значення прогнозованого параметра в задані моменти часу.

7. Аналіз результатів.

8. Висновки.

4.7 Контрольні питання.

1. У чому полягають задачі і сутність прогнозування параметра і якості функціонування виробів?

2. Які існують методи прогнозування?

3. Особливості аналітичного прогнозування: метод визначення ступеня апроксимуючого полінома; методи оптимізації.

Лабораторна робота5

ПРОВЕДЕННЯ Й ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВНОГО ФАКТОРНОГО     ЕКСПЕРИМЕНТУ

5.1 Мета роботи

Метою роботи є вивчення особливостей планування, проведення й обробки результатів повного факторного експерименту для одержання математичної моделі досліджуваного ЕП.

5.2 Лабораторне обладнання

Персональний комп'ютер з прикладним програмним забезпеченням

5.3. Теоретичні  відомості

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал що міститься в  конспекті лекцій та рекомендованій літературі [3,4]. Процес конструювання ЕА і технологія виробництва безупинно удосконалюються шляхом  експериментального, математичного і моделюючого комп'ютерного пошуку оптимальних конструкторських і технологічних рішень. Процеси зводяться до послідовного поліпшення раніше прийнятих рішень на основі зведень про досліджуваний об'єкт.

Варто усвідомити, як вирішується проблема скорочення об'єму часу на експеримент при проведенні факторного експерименту.

Якщо експеримент проводиться тільки на двох рівнях факторів, що впливають, і при цьому в процесі експерименту здійснюються всі можливі комбінації з n незалежних факторів, то такий експеримент є  повним факторним експериментом (ПФЕ).

За результатами ПФЕ можна  відшукати рівняння регресії у формі полінома

Де  b0, bi, bij, bijk - коефіцієнти регресії, що характеризують вплив відповідних факторів xi, xj, xk.

В процесі ПФЕ зручно проводити нормування факторів або перетворення розмірних факторів у безрозмірні. Нормування факторів виконується за формулою(

,

де- розмірне значення (натуральне);

- середне значення фактору;

- крок змінення фактору.

hi = xi max – xi 0= xi 0 – xi min. (Дивись рисунок 5.1)

Рисунок 5.1- Крок змінення фактору

Процес визначення математичної моделі складається з таких етапів: планування експерименту, проведення експерименту на об'єкті дослідження з метою одержання експериментальних даних, перевірка відтворюваності експерименту, одержання  математичної моделі об'єкта з перевіркою статистичної значимості коефіцієнтів регресії, перевірки адекватності математичної моделі.

Планування експерименту зводиться до складання матриці ПФЕ, у якій верхній рівень факторів позначають знаком “+” і нижній “–“. У матриці планування мають бути всі можливі комбінації факторів.

Загальна кількість експериментів дорівнює кількості всіх можливих комбінацій значень факторів N=2n, де n – кількість факторів. Кількість стовбців матриці дорівнює кількості коефіцієнтів регресії.

Оскільки зміна  вихідного   параметру   об'єкта Y носить   випадковий  характер, то в  кожному  експериментові необхідно проводити т паралельних дослідів і результати спостережень Yg1, ...Ygm  усереднювати.

В останній стовпець заносяться результати експерименту Yg1, ...Ygm і розрахункове середнє значення Yср .

Перед реалізацією плану проведення ПФЕ на об'єкті необхідно рандомізувати чергу проведення дослідів, тобто за допомогою таблиці рівномірно розподілених випадкових чисел визначити їх послідовність в m дослідах. Робиться це для того, щоб виключити вплив систематичних помилок, викликаних зовнішніми умовами. Приклад матриці планування для трьох факторів, n=3 (план типу N = 23)   наведений у таблиці 5.1.

Фіктивна  змінна х0 дорівнює +1 - вводиться формально дія розрахунків bо.

Таблиця 5.1- Матриця планування

| i | x0 | x1 | x2 | x3 | x1x2 | x1x3 | x2x3 | x1x2x3 | Y | Yср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | y1 | y2 | y3 |  |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - |  |  |  |  |
| 2 | + | - | - | + | + | - | - | + |  |  |  |  |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + |  |  |  |  |
| 4 | + | - | + | + | - | - | + | - |  |  |  |  |
| 5 | + | + | - | - | - | - | + | + |  |  |  |  |
| 6 | + | + | - | + | - | + | - | - |  |  |  |  |
| 7 | + | + | + | - | + | - | - | - |  |  |  |  |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| b | b0 | b1 | b2 | b3 | b12 | b13 | b23 | b123 |  |  |  |  |

Матриця планування ПФЕ має наступні властивості:

Симетричність: ;

Нормування:   ;

Ортогональність:      ,  j ( l.

Обробка результатів ПФЕ виконується таким чином.

Перевірка відтворюваності  експерименту є перевіркою виконання умови регресійного аналізу про однорідність вибіркових дисперсій. Дослід вважається відтворюваним, якщо дисперсія  цільової функції в кожній точці факторною простору однорідна:

Si2 =.

Дисперсії вважають однорідними, якщо відношення дисперсії вихідного параметру в тій точці факторного простору, де вона максимальна до суми дисперсій в усіх точках, в яких проводиться дослід, менше критичного. Це відношення G mах є. критерієм  Кохрена, що мас вигляд

Gmax.

Якщо умова Gтах < Gкр виконується, то дослід вважається відтворюваним. Значення Gкр вибирається з таблиць як функція числа ступенів свободи т-1 та кількості N при заданому  рівні  значимості q.

Якщо перевірка відтворюваності експерименту дала негативний результат, то залишається визнати його не відтворюваність щодо контрольованих факторів внаслідок наявності несприятливої флуктуації некерованих і неконтрольованих факторів При цьому необхідно або збільшити число паралельних дослідів для варіантів варіювання з великими значеннями вибіркових дисперсій, або використовувати надалі інші методи (наприклад, модифікацію методу найменших квадратів), які придатні при невиконанні умови про відтворюваність експерименту.

При цьому незалежні оцінки bj відповідних теоретичних коефіцієнтів регресії можна знайти  за формулами:

;

де xij- значення елемента матриці планування.

Після обчислення усіх коефіцієнтів, математична модель об'єкта стає відомою. Необхідно перевірити значимість коефіцієнтів. Для цього використовується, критерій Стьюдента, Фактичні значення j-го критерію, tj, для кожного з коефіцієнтів bj визначається як відношення значення коефіцієнта на середнє квадратичне його відхилення:

;   ;    ;     ;

Критичне значення критерію Стьюдента tкр знаходиться з таблиць як функція від числа ступенів свободи k = N/(m- 1) і заданому рівні значимості .

Якщо задовольняється умова tj ( tкр , то коефіцієнт bj вважається статистично значимим. У противному випадку - він незначний і його виключають із рівняння регресії.

Статистична незначимість оцінки коефіцієнта регресії може бути обумовлена причинами:

- даний фактор не має функціонального зв'язку з вихідним параметром;

- умовний нульовий рівень j-го фактора знаходиться в точці окремого екстремуму функції за фактором Xj;

- інтервал варіювання hj обраний занадто малим;

- внаслідок великого впливу некерованих і неконтрольованих факторів існує велика помилка відтворюваності експерименту.

Математична модель об'єкту складається у вигляді рівняння регресії, що включає тільки значимі оцінки коефіцієнтів.

Наступний етап - перевірка гіпотези про адекватність математичної моделі. Для цього досить оцінити відхилення за отриманим рівнянням регресії величини вихідного параметра Yi від результатів експерименту в тих самих точках факторного простору. Розсіювання значень цільової функції поблизу рівняння регресії можна визначити за допомогою дисперсії адекватності

,

де ( - число членів апроксимуючого полінома.

Перевірки     гіпотези     про     адекватність    складається     в     з'ясуванні співвідношення   між   дисперсією  адекватності  S2ад й   оцінкою   дисперсії відтворюваності S2y. Якщо ці оцінки дисперсій однорідні, то мате математичний опис адекватності є результатом дослідів. Якщо ж ні, то опис вважається неадекватним. Порівняння дисперсій здійснюється за допомогою критерію Фішера, як відношення дисперсій:

Його критичне значення, Fкр визначається за табличними даними в залежності від числа ступенів свободи дисперсії неадекватності як N— а і числа ступенів свободи дисперсії відтворюваності як N(m - 1). Якщо F < Fкр, то математичну модель можна вважати адекватною, У противному випадку математичний опис визнається неадекватним.

Перевірка адекватності можлива тільки при (N – () > 0, якщо число N варіантів варіювання ПФЕ дорівнює числу всіх значимих оцінок коефіцієнтів регресії N = (, то для перевірки гіпотези про адекватність математичного опису ступенів свободи не залишається. Якщо ж деякі оцінки коефіцієнтів регресії виявилися незначними, то число членів рівняння, що перевіряється, у цьому випадку менше числа варіантів варіювання ( < N, і для перевірки гіпотези про адекватність залишиться одна чи кілька ступенів свободи. Аналогічним чином розглядають адекватність лінійного опису об'єкта. У цьому випадку під ( розуміється число лінійних членів рівняння регресії. Якщо F < Fкр, то лінійну модель можна вважати адекватною, а нелінійні члени рівняння регресії відкинути, Якщо F > Fкр, то лінійний опис послідовно доповнюють нелінійними членами з найбільшими коефіцієнтами доти, поки модель не стане адекватною.

5.4 Порядок виконання роботи

У даній лабораторній роботі досліджується вплив трьох контрольованих факторів на вихідний параметр ЕА. Вихідними даними служать результати експерименту, який імітується по формулі

Y= a0+a1x1+ a2x2+ a3x3+ a4x4

где a1, a2, a3, a4- коефіцієнти, значення яких визначаються з таблиці 5.2, в залежності від варіанта завдання;

х1, x2, x3- значення факторів, обумовлені планом ПФЕ;

х4 –випадкова нормально розподілена величина, значення котрої вибирається з додатка (таблиця А.2 додатку).

Базові значення факторів хбi та їх інтервали варіювання Δхi наведені в таблиці 5.3.

Варіант завдання визначається  двома цифрами N1N2. З таблиці 1 по цифрі N2 визначається значення аj (j=1,…,4),  а з таблиці 2 по цифрі N1 визначають хбi, Δхi (i=1,2,3). Число паралельних дослідів m=3.

Таблиця 5.2 - Коефіціенти аj

| N2 | а0 | а1 | а2 | а3 | а4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 20 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | 16 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | 18 | 7 | 3 | 6 | 8 |

| Таблиця 5.3 - Фактори |
| --- |
| N1 | хб1 | хб2 | хб3 | Δх1 | Δх2 | Δх3 |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 10 | 20 | 30 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 15 | 20 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 10 | 15 | 20 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 20 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | 15 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | 30 | 20 | 30 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | 15 | 30 | 20 | 3 | 6 | 4 |

Порядок решення задачі.

- Скласти план ПФЕ.

- Задатися числом паралельних дослідів m=3 та визначити рандомізований порядок проведення експерименту.

- У відповідності з обраним порядком імітувати проведення експерименту  шляхом обчислення значень y по вираженню (1).

- Виконати обробку результатів експерименту, перевірити гіпотезу про адекватность математичного опису результатам експерименту.

При розрахунках треба прийняти Gкрит=0.5157; tкрит=2.119.

Значення  Fкрит  вибираються з таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

| f1=N-( | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fкрит | 8.69 | 5.84 | 4.6 | 3.92 | 3.49 | 3.2 |

5.5 Зміст звіту

Звіт повинен містити відомості про:

- мету роботи;

- математичне формулювання задачі експериментального дослідження, схему об’єкту дослідження, дані про його елементи;

- план ПФЕ, результати вимірювань;

- результати обробки експериментальних даних за програмою «Повний факторний експеримент»;

- остаточну математичну модель;

- аналіз результатів та висновки у роботи.

5.6 Контрольні питання

- Наведіть сутність повного факторного эксперименту.

- Наведіть етапи постановки ПФЕ.

- Визначте поняття рівняння регресії.

- Наведіть матрицю планування експерименту для чотирьох факторів.

- Наведіть методику перевірки значимості коефіцієнтів регресії.

- Наведіть методику перевірки адекватності моделі за результатами експерименту.

- Наведіть методику перевірки відтворюваності результатів експерименту.

- Як розглядається адекватність, лінійного математичного опису об'єкта?

9. Що обумовлює статистичну не значимість оцінки коефіцієнтів регресії?

ЛІТЕРАТУРА

1. Балашевич В.А. Математичні методи в керуванні виробництвом. - Мінськ: Вышейш. шк., 1976.- 336 с.

2. Дегтярьов Ю.И. Дослідження операцій: Учеб. для вузів по спец. АСУ.- М.: Высш. шк., 1986.-320 с.

3. Зайченко Ю.П., Шумилова С.А. Дослідження операцій: Сб. задач.- Київ: Выща шк., 1990.- 239 с.

2. Вентцель Е.С. Дослідження операцій.- М: Сов. радіо, 1972.-552 с.

5. Диваків А.Д. Електричні моделюючі сітки їхнє застосування.- М.: Енергія, 1968.- 136 с.

6. Забезпечення теплових режимів виробів електронної техніки / А.А. Чернишов, В.И. Іванов, А.И. Аксьонов, Д.Н. Глушкова.-М.: Енергія, 1980.-216 с.

7. Дульнев Г. И. Тепло- і массообмен у радіоелектронній апаратурі.- М.: Высш. шк., 1982.- 247 с.

8. Вентцель Е.С. Теорія імовірностей.- М: Наука, 1962.- 576 с.

9. Вентцель Е.С. Дослідження операцій: задачі, принципи, методологія.- М: Наука, 1988.- 208 с.

10. Смирнов Н.У , Дунин-Барковский ВЕРБ Курс теорії імовірностей і математичної статистики для технічних додатків. - М: Наука, 1969. - 512с.

11. Фролов В.А Аналіз і оптимізація в прикладних задачах конструювання РЕЗ.- Київ: Выща шк., 1991.- 350 с.

12. Теорія надійності радіоелектронних систем у прикладах і задачах / Під ред. Г.В. Дружиніна.- М.: Енергія, 1976.- 448 с.

13. Яншин А. А. Теоретичні основи конструювання технології і надійності ЕВА.- М.: Радіо і зв'язок, 1983.- 312 с.

12. Гмурман В. Е. Теорія імовірностей і математична статистика.- М.: Высш. шк., 1977.- 479 с.

ДОДАТОК А

Таблиця А.1 - Рівномірно розподілені числа в інтервалі

(0; 1)*

| 1009 3754 842 9901 1280 | 6548 8012 7435 6991 989 | 449 54 3596 5980 4605 | 5747 108 9776 3321 6457 | 9145 6945 4819 737 6493 | 9005 4614 5414 5149 1994 | 6714 3139 3406 86 4887 | 4626 6695 7367 1397 1773 | 5201 8947 6450 3767 1573 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6606 3106 8526 8357 7379 | 9149 8033 4410 1255 6360 | 5217 6923 1956 4515 9486 | 177 5054 2996 5402 4673 | 6804 4452 7285 1162 3783 | 3376 546 5319 2909 7080 | 7417 3517 1777 366 514 | 9475 5464 726 9145 3601 | 726 5718 516 3254 5296 |
| 9852 1180 8345 8868 9959 | 6119 1547 9455 4248 2352 | 7325 2048 2689 9025 7999 | 1176 4356 998 6208 3205 | 3524 9976 3153 8883 8852 | 1734 545 202 3505 5303 | 2368 9826 4985 4211 2916 | 9787 620 3001 3819 9436 | 9056 8082 2889 5075 5176 |

Таблиця А.2 - Нормально розподілені випадкові числа

| 464 60 1486 1022 1394 | -1787 -105 -1339 1041 279 | 768 375 -513 292 1026 | -513 -1055 -488 756 225 | -2008 1180 -1141 358 -230 | 1278 -144 -886 193 -199 | -57 1356 -918 12 -911 | -1083 -313 606 121 921 | -323 -194 637 3521 321 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 906 1179 -1501 -690 1372 | -1805 -1186 685 -439 -1399 | -1334 -287 161 -1346 1250 | 1678 -150 598 -899 -1163 | 208 272 606 -307 -2098 | 2455 -531 -634 1279 46 | 1237 -1384 -959 731 717 | -1473 -851 210 1266 -574 | 595 769 -136 -345 761 |
| -482 -1376 -1010 5 1393 | 199 159 2273 41 -1132 | 137 -2526 -354 -472 -555 | -261 -375 1827 535 -2056 | 79 -1659 -344 -521 2990 | -525 7 -162 -1618 378 | -1633 1114 1151 -1939 385 | -568 -254 -921 -1202 -288 | -1229 -561 1598 -725 1231 |

* Всі значення, наведені в таблиці, збільшені в 104 разів.

ДОДАТОК Б

Таблиця розподілу Р(()

| ( | Р(() | ( | Р(() | ( | Р(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,000 | 0,7 | 0,711 | 1,4 | 0,040 |
| 0,1 | 1,000 | 0,8 | 0,544 | 1,5 | 0,022 |
| 0,2 | 1,000 | 0,9 | 0,393 | 1,6 | 0,012 |
| 0,3 | 1,000 | 1,0 | 0,270 | 1,7 | 0,006 |
| 0,4 | 0,997 | 1,1 | 0,178 | 1,8 | 0,003 |
| 0,5 | 0,964 | 1,2 | 0,112 | 1,9 | 0,002 |
| 0,6 | 0,864 | 1,3 | 0,068 | 2,0 | 0,001 |

ДОДАТОК В

Нормована функція Лапласа

| z | Ф(z) | z | Ф(z) | z | Ф(z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0000 | 1,4 | 0,4192 | 2,8 | 0,4974 |
| 0,1 | 0,0398 | 1,5 | 0,4332 | 2,9 | 0,4981 |
| 0,2 | 0,0793 | 1,6 | 0,4452 | 3,0 | 0,4986 |
| 0,3 | 0,1179 | 1,7 | 0,4554 | 3,1 | 0,4990 |
| 0,4 | 0,1554 | 1,8 | 0,4641 | 3,2 | 0,4993 |
| 0,5 | 0,1915 | 1,9 | 0,4713 | 3,3 | 0,4995 |
| 0,6 | 0,2257 | 2,0 | 0,4772 | 3,4 | 0,4996 |
| 0,7 | 0,2580 | 2,1 | 0,4821 | 3,5 | 0,4997 |
| 0,8 | 0,2881 | 2,2 | 0,4860 | 3,6 | 0,4998 |
| 0,9 | 0,3159 | 2,3 | 0,4892 | 3,7 | 0,4998 |
| 1,0 | 0,3413 | 2,4 | 0,4918 | 3,8 | 0,4998 |
| 1,1 | 0,3643 | 2,5 | 0,4937 | 3,9 | 0,4998 |
| 1,2 | 0,3849 | 2,6 | 0,4953 | 5,0 | 0,4999 |
| 1,3 | 0,4032 | 2,7 | 0,4965 |  |  |

ДОДАТОК  Г

Розподіл Стьюдента. Значення t=t(P,k)

| k | Р |
| --- | --- |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| 4 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 6,859 |
| 6 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,99 |
| 7 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 5,40 |
| 8 | 1,86 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,487 |
| 12 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 4,073 |
| 16 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 4,015 |
| 18 | 1,734 | 2,103 | 2,552 | 2,878 | 3,922 |
| 20 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,850 |
| 25 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,878 | 3,725 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,646 |
| 35 | 1,689 | 2,030 | 2,437 | 2,724 | 3,591 |
| 40 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,551 |
| 45 | 1,679 | 2,014 | 2,412 | 2,689 | 3,522 |
| 50 | 1,676 | 2,008 | 2,403 | 2,677 | 3,497 |
| 60 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,460 |
| 70 | 1,667 | 1,995 | 2,381 | 2,648 | 3,436 |
| 80 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,416 |
| 90 | 1,662 | 1,987 | 2,368 | 2,632 | 3,41 |
| 100 | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,626 | 3,391 |
|  | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,291 |

ДОДАТОК Д

Критичні значення (2 при надійності Р та кількості ступенів вільності К

| К | Р |
| --- | --- |
|  | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,998 | 0,999 |
| 4 | 5,99 | 7,78 | 9,49 | 11,67 | 13,28 | 14,9 | 16,9 | 18,5 |
| 5 | 7,29 | 9,24 | 11,07 | 13,39 | 15,09 | 16,3 | 18,9 | 20,5 |
| 6 | 8,56 | 10,64 | 12,59 | 15,03 | 16,8 | 18,6 | 20,7 | 22,5 |
| 7 | 9,80 | 12,02 | 14,017 | 16,6 | 18,5 | 20,3 | 22,6 | 24,3 |
| 8 | 11,03 | 13,36 | 15,51 | 18,2 | 20,1 | 21,9 | 24,3 | 26,1 |
| 9 | 12,24 | 14,58 | 16,9 | 19,7 | 21,7 | 23,6 | 26,1 | 27,9 |
| 10 | 13,44 | 15,99 | 18,3 | 21,2 | 23,2 | 25,2 | 27,7 | 29,6 |
| 11 | 14,63 | 17,3 | 19,7 | 22,6 | 24,7 | 26,8 | 29,4 | 31,3 |
| 12 | 15,8 | 18,5 | 21,0 | 24,1 | 26,2 | 28,3 | 31,0 | 32,9 |
| 13 | 17,0 | 19,8 | 22,4 | 25,5 | 27,7 | 29,8 | 32,5 | 34,5 |
| 14 | 18,2 | 21,1 | 23,7 | 26,9 | 29,1 | 31,3 | 34,0 | 36,1 |
| 15 | 19,3 | 22,3 | 25,0 | 28,3 | 30,6 | 32,7 | 35,6 | 37,7 |
| 16 | 20,5 | 23,5 | 26,3 | 29,6 | 32,0 | 34,2 | 37,1 | 39,3 |
| 17 | 21,6 | 24,8 | 27,6 | 31,0 | 33,4 | 35,7 | 38,6 | 40,8 |
| 18 | 22,8 | 26,0 | 28,9 | 28,9 | 34,8 | 37,2 | 40,1 | 42,3 |
| 19 | 23,9 | 27,2 | 30,1 | 30,1 | 36,2 | 38,6 | 41,6 | 43,8 |
| 20 | 25,0 | 24,8 | 32,4 | 32,4 | 37,6 | 40,0 | 43,1 | 45,3 |
| 22 | 27,3 | 30,8 | 30,8 | 33,9 | 40,3 | 42,7 | 45,9 | 48,3 |
| 24 | 29,6 | 33,2 | 36,4 | 36,4 | 43,0 | 45,5 | 48,7 | 51,2 |
| 26 | 31,8 | 35,6 | 38,9 | 38,9 | 45,6 | 48,2 | 51,5 | 54,1 |
| 28 | 34,0 | 37,9 | 41,3 | 41,3 | 48,3 | 51,0 | 54,3 | 56,9 |
| 30 | 36,3 | 40,3 | 43,8 | 43,8 | 50,9 | 53,7 | 57,1 | 59,7 |

Примітка. При K>30 критичне значення (2 можна обчислити приблизно за формулою

де t(P) – аргумент функції Лапласа для заданого Р

ДОДАТОК Е

Таблиця Е.1 – Номінальна інтенсивність відмов

| Назва елементів | Номінальна інтенсивність відмов, (10-6 I/год |
| --- | --- |
|  | Мінімальна | Середня | Максимальна |
| Резистори плівкові | 0.011 | 0.03 | 0.058 |
| Резистори дротові | 0.088 | 0.068 | 0.126 |
| Конденсатори керамічні | 0.04 | 0.0625 | 0.133 |
| Конденсатори електролітичні | 0.03 | 0.035 | 0.054 |
| Конденсатори слюдяні | 0.009 | 0.0375 | 0.066 |
| Конденсатори паперові | 0.01 | 0.0125 | 0.04 |
| Діоди германієві | 0.23 | 0.3 | 0.38 |
| Діоди кремнійові | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| Транзистори германієві | 0.05 | 0.3 | 0.01 |
| Транзистори кремнійові | 0.1 | 0.5 | 1.44 |
| Мікросхеми | 0.27 | 0.5 | 0.86 |
| Трансформатори імпульсні | 0.065 | 0.15 | 0.235 |
| Дроти поєднуючи | 0.008 | 0.015 | 0.12 |
| Сполучення пайкою | 0.0001 | 0.004 | 1.05 |
| Сполучники | 0.10 | 0.175 | 0.70 |
| Плати | ( | ( | ( |

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Основи конструювання та надійність електронних пристроїв» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» (електронне видання))

Упорядник:

Ірина Сергіївна Тюндер

Редактор                 О.А. Купіна

Техн. редактор       О.А. Купіна

Оригінал-макет      О.А. Купіна

Підписано до друку 10.03.2016.

Формат 60х84 1/16. Папір типогр. Гарнітура Tіmes.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк.___.

Тираж ___ екз. Вид. № ___. Замов. №       . Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного університету
 імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.

Адреса університета: просп. Радянський 59-А 
м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

е-maіl: vidavnictvoSNU.ua@gmail.com.

# Text boxes

hi

hi

Xi max

Xi 0

Xi min